TBBZ系列中频专用无功自动补偿柜

概述

TBBZ系列中频专用无功自动补偿柜并联安装在整流设备旁，就地对感性负荷及中频产生的无功分量作无功功率补偿。该设备具有很强的抗谐波能力,能够提高功率因数，减少线路无功损耗，节能、稳压和改善供电质量。

装置特点

本装置采用专用全膜介质并联电容器，具有极高可靠性、极低的介质损耗、极强的过负荷能力的特点，直接高效，节电明显，经济效益显著。控制技术先进，可选功率因数或无功功率作为判据，自动合理投切，减少投切次数，避免投切震荡和无功倒送的问题。投切机构可选接触器投切、可控硅投切、负荷开关投切方式中的任一种，满足不同电网环境对投切机构的要求。

安装场合

主要应用于采用大型整流器、变频器、中频电源(炉)的冶金、机械制造、采矿、电镀等工矿企业以及商业大厦。由于以上设备运行过程将产生大量的谐波,普通的无功补偿设备不能正常工作.

技术参数

额定电压：380V、660V、800V、1050V
   补偿容量：根据用户的实际需要计算设计后确定；
   箱体结构：不锈钢板箱体或冷轧板箱体任选，尺寸可根据要求设计制作；
   保护功能：过压、欠压、缺相、欠流等功能

节电：20%～30%；
   残留电压：施加电压断开3分钟后，降低50V以下；
   防护等级：户内用不低于IP20,户外用不低于IP44。

使用环境条件

环境温度：-20℃～+55℃；

相对空气湿度：不超过85%；
   海拔高度：不超过2000m；

最高工作电压不应超过额定电压的1.2倍；
   最大工作电流不应超过额定电流的1.7倍；
   安装地点无剧烈震动，地面倾斜度不超过5°；
   安装地点无导电及爆炸性尘埃，无腐蚀性气性；
    注：若有特殊环境使用条件，请在订货时与我公司协商。

建德巨龙电炉有限公司