GR2系列中频变压器

使用说明书

产品执行标准：

JB/T3924-99

GR2-800/1-8

一、GR2系列中频变压器型号说明：

二、应用范围:

本产品设计额定频率适用范围为:1-8KHZ，额定容:800kVA。

| 型号 | 中频功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
| --- | --- | --- | --- |
| GR2-800/1-8 | ≤200 | 450×500×460 | 125 |

三、概述：

中频变压器主要用于中频淬火，弯管，透热等感应加热，为中频电源降压、隔离等，结构特征：变压器由壳式结构铁芯组成，采用δ=0.35mm高矽矽钢片叠装而成。铁芯线圈均有水冷措施，线圈采用交叠式。

四、工作条件:

环境温度：0℃-40℃

海    拔：不高于1000米

冷却水压：1.5Mpa-3Mpa

冷却水不得含有机械杂质,水硬度不超过10个单位

五、变压器的匝比联接：

变压器出厂时，均按标准匝比装配。但用户可根据实际需要重新联接，本厂每一台变压器均有详细的匝比图随产品出厂，供拥户参考使用。

六、变压器制造工艺：

变压器原边由异型铜管绕制，外层包有沥青云母带及聚四氟乙烯薄膜，副边采用新的硫化工艺，保证层与层之间的绝缘良好七、使用说明:：

1、使用前先检查外观有无缺损，运行前先连接好水路，保证水路畅通。

2、匝比可根据自己实际需求重新连接。

3、将变压器初级线组A，X（OUT1 ,OUT2）接至中频电源，调整中频电源额定电压，观察空载是否正常，然后降压切断电源(注意空载时磁路部分必须通冷却水)。

4、停电时改变初级匝比调节次级工作电压，变压器运行时，必须本着"先通水，后通电，先断电后断水"的原则。

5、经长期停放的变压器在使用前应用1000V摇表测量其绝缘电阻其阻值不小于1兆欧，否则需要干燥绝缘处理后才能使用。

我公司常规生产中频变压器系列

| 型号 | 容量(kVA) | 重量(KG) | 对应中频功率(kw) |
| --- | --- | --- | --- |
| GR2-500 | 500 | 85 | 160 |
| GR2-800 | 800 | 125 | 200 |
| GR2-1000 | 1000 | 220 | 250 |
| GR2-1650 | 1650 | 250 | 320 |
| GR2-2000 | 2000 | 290 | 500 |
| GR2-2500 | 2500 | 460 | 800 |
| GR2-3000 | 3000 | 560 | 1000 |

以上型号尺寸如有少许改变，均以实物为准。

我公司可为用户设计，生产特殊要求和规格的中频变压器。